Relatório Experimeto 5

Experiência 1

(b) Tensão DC no terminal (V-): -12.006V
      Tensão DC no terminal (V+): 12.03V

Para 220kOhm
(c) Corrente de compensação de entrada:
Ib = (Ib+ + Ib-)/2
Ib = (0.0528 – 0.0548)/2 = -0.001 mA

R1 = 219.0 kOhm
R2 = 227.8 kOhm

Ib+ = V+/R2 = 0.0528 mA
Ib- = V-/R1 = -0.0.548 mA

(d) Corrente de polatização : |Ios| = Ib+ - Ib-
|Ios| = 0.0528 - (-0.0548) = 0.1076 mA
Para 100kOhm

(c) Corrente de compensação de entrada:
Ib = (Ib+ + Ib-)/2
Ib = -0.001 mA

R1 = 99.35 kOhm
R2 = 101.18kOhm

Ib+ = V+/R2 = 0.118 mA
Ib- = V-/R1 = -0.120 mA

(d) Corrente de polatização : |Ios| = Ib+ - Ib-
|Ios| = 0.238 mA
Para 100 Ohm

(c) Corrente de compensação de entrada:
Ib = (Ib+ + Ib-)/2
Ib = - 0.005 A
R1 = 99.48 Ohm
R2 = 100.37 Ohm

Ib+ = V+/R2 = 0.1198 A
Ib- = V-/R1 = - 0.120 A

(d) Corrente de polatização : |Ios| = Ib+ - Ib-
|Ios| = 0.2398 A

Experiência 2

	Resistor	Tensão DC de saída (Output offset), Vo, Volts	Tensão de offfset de entrada, Vos, mV
Primeiro CI LM741	100 kOhm	-10.21	-10.01
	200 kOhm	-11.218	5.51
	1 kOhm	-5.265	334.8
Segundo CI LM741	100 kOhm	-10.54	-10.46
	200 kOhm	-10.599	-5.29
	1 kOhm	-2.096	-181.16

Resitencia do potenciômentro para anular a tensão de saída:
Para o primeiro LM741: Conectamos 2 potenciômetros e nada aconteceu.
Para o segundo LM741: Conectamos 2 potenciômetros e nada aconteceu também.

Experiência 3

Tensões de saturação
	Tensão AC pico-a-pico de , Vi , Volts	Tensão AC pico-a-pico / saída, Vo , Volts
Figura 4.1	1.02	22.8
Figura 4.2	1.04	22.8

Experiência 4

(d) Começamos a ver distorções quando Vcc+ e Vcc- são iguais à 11,5V. Vin =10V.
O valor máxima da saída é 21.4V

Intervalo das tensões de entrada e saída
	Intervalo da tensão de entrada / (input voltage range), Volts	Intervalo da tensão de saída / (output voltage range), Volts
LM741	20.8	21.6

Experiência 5
Forma de onda das tensões AC de entrada e saída observada

Experiência 6

Tabela: Slew-rate (para entrada senoidal) SR=Vm*2*PI*fmax
	fmax	Vm	SR
Primeiro CI LM741	73.5k	2.04
Segundo CI LM741	71k	2.08

Tabela: Slew-rate (para entrada quadrada) SR=Vm*2*PI*fmax
	fmax	Vm	SR
Primeiro CI LM741	8k	2.08
Segundo CI LM741	7.5k	2.12

Experiência 7 – A fonte é AC na entrada
CMRR
(b) Aplique um sinal senoidal de 1Vpp, 1 kHz na entrada do circuito.
(c) Meça a tensão de saída. VppI= 2.04V;VppO=1.44V
(d) Calcule CMRR a partir da equação fornecida. Compare com o valor esperado (datasheet).

CMRR = (Vi Rf)/(Vo Ri)